## Slide 1
Команда Sporadic, Курск
Славкова Анастасия
Конструктор
Непочатых Кирилл
Схемотехник/Программист

## Slide 2
О проекте: Исследование радиационной защиты
Наш аппарат измеряет радиационный фон в стратосфере и оценивает защитные свойства материалов с наночастицами.
Цель исследования
Проверить гипотезу о защите от радиации разными материалами корпусов.
Методология
Четыре сцинтилляционных датчика с разными защитными корпусами.

## Slide 3
Команда Sporadic: Месяц до старта!
Мы — команда энтузиастов из Курска, участники программы "Стратосферный спутник".
Радиоэлектроника
Разработка и сборка электронных компонентов.
Программирование
Создание ПО для сбора и обработки данных.
3D-моделирование
Проектирование корпуса и креплений аппарата.
Весь проект был разработан и реализован чуть больше чем за месяц! От идеи до готового аппарата — рекордные сроки! ⚡

## Slide 4
Итоги работы: Месяц разработки
Наш проект был выполнен в рекордные сроки, что подтверждается историей разработки на GitHub.
Начало проекта
Идея и первые наброски.
Разработка
Активное кодирование и 3D-моделирование.
Тестирование
Полная калибровка и проверка аппарата.
Готовность к полету
Аппарат готов к запуску.
Project Insights - GitHub проект с логами разработки.

## Slide 5
Анализ работы систем в полёте
Работало исправно
Главный контроллер
IMU (Инерциальный измерительный блок)
Сцинтилляторы
Плата захвата RadCounterX4
Регулятор температуры АКБ
"Черный ящик" (SD и EEPROM)
Все ключевые системы сбора данных и управления аппаратом функционировали в штатном режиме на протяжении всего полёта, обеспечивая непрерывную запись важных показателей.
Возникли проблемы
Связь LoRa: потеряна на высоте около 3 км.
  Вероятные причины: несовершенство конструкции антенны и помехи от наземных глушилок на частоте 433 МГц.
GPS: не работал на всём протяжении полёта.
  Причина: сильное воздействие наземных глушилок.
Несмотря на тщательную подготовку, внешние факторы и особенности конструкции привели к сбоям в работе коммуникационных и навигационных систем.

## Slide 6
Результаты полета: Высота и температуры

## Slide 7
Результаты полета: Ускорение

## Slide 8
Результаты полета: Угловая скорость

## Slide 9
Результаты полета: Радиационный фон

## Slide 10
А как это отключить?
Наш аппарат работал вдвое дольше запланированного срока!
Команда Sporadic, Как отключается ваш аппарат?
Только специальным ключом… Который у нас
Батареи оказались на удивление живучими, при получении аппарат все еще исправно передавал данные

## Slide 11
А как это отключить?

## Slide 12
Выводы о миссии
Наш эксперимент подтвердил гипотезу и предоставил ценные данные.
1
Инновационный подход
Использование наночастиц для радиационной защиты доказало свою эффективность.
2
Научная ценность
Получены реальные данные о поведении материалов в стратосфере.
3
Собственные решения
Плата RadCounterX4 и модуль LoRa_Link показали высокую надежность.

## Slide 13
Практическое применение и будущее
Результаты исследования имеют широкий спектр применения.
Космические аппараты
Разработка систем радиационной защиты.
Авиация
Создание защитного оборудования для пилотов.
Материаловедение
Исследования воздействия радиации на материалы.
Образование
Включение в программы по космической технике.